## Slide 1: 採購簡報-感測晶片CV探針卡委託製作
出帳計畫:
  出帳計畫：R301ARD110
目的:
  感測元件之電容測試使用，需可驅動元件，並讀取感測訊號。
預計達成效果或產生之效益
  透過此探針卡，可供給特定電訊號至元件驅動端並讀取感測端訊號，以回推感測元件機械性能。
  因所有PAD皆能同時量測，可大幅提升量測速度，同時降低PAD損毀率，提升產品良率。
  延長探針壽命，降低測試成本
採購規格:
  須可搭配參數讀取UI控制移動平台XY位置與間距。
  須要執行電容-電壓曲線量測，包含控制各PAD可分別控制接地或接到LCR-meter，並支援探針正負極置換與PXIe-6356控制多工器功能。
  須根據信號路徑與測試精度要求，評估與採購合適元件，依特定需求進行個別加工和上件，兼顧切換速度與信號完整性。
  確認輸入和輸出訊號衰減需大於-3dB@20GHz，反射小於-30dB@f<40GHz，並協助設計阻抗匹配電路。
  須至本中心討論細節，共同設計可測試性的電路架構，完成高可靠度走線圖。
  交貨後，需至本中心協助驗證電路並整合至探針平台，提供最少五次調適服務。
  提供電路板量產報告並分析訊號完整性。