## Slide 1: 規格說明
一、Gyro COB 與 ASIC COB 驗證 EVB，五套，具備下列主要功能：
  Gyro Drive loop 驗證功能
  Gyro sensing 驗證功能
  I2C / SPI 輸出
  1.8~3.3V Power supply
  可測量到 +/- 2000 dps 的 Range
  支援X/Y/Z多軸Gyro量測
  EVB 具備數據擷取與data log分析功能
  包含 EVB 操作說明、測試流程、訊號擷取方式及測試結果紀錄，以利後續功能驗證與分析。
二、Gyro MEMS與ASIC 晶片COB模組：十套
三、Gyro MEMS 晶片與Gyro ASIC 晶片：各 50 pcs
  提供晶片相關技術文件，包含接腳定義、電氣特性及操作條件。
    Gyro MEMS: 三軸，sensor freq : 30kHz, Sense Q factor: 3000, Drive Q factor: 20,000
    Gyro ASIC: Supply Voltage: 1.7~3.3V, ODR: 25/100/400/800 Hz, Charge Pump Voltage: 20V
四、與工研院共同討論並確認 Gyro MEMS 驗證模組及專用 Readout ASIC 之功能需求、電氣介面、性能規格與驗證方法